| FICHE DE SÉCURITÉ AU POSTE : ENTRETIEN DE LA VOIRIE | Insérez ici le logo de votre collectivité |
| --- | --- |

Lors de toutes les activités à proximité ou sur la voirie

EPI à porter

Consignes de sécurité à respecter

Mettre en place une signalisation temporaire de chantier par la pose de panneaux au départ et à la fin du chantier – Porter des vêtements haute visibilité (de classe 2 minimum normés EN NF 471) Avant le départ : s’assurer que la signalisation complémentaire du véhicule est complète (bandes rétro-réfléchissantes rouges et blanches, tri-flash…) et la compléter le cas échéant Positionner le véhicule signalisé avant la zone d’intervention dans le sens de circulation Porter des lunettes de protection contre les UV, le cas échéant Lors des déplacements à pied : avancer dans le sens inverse de la circulation Eviter, si possible, de réaliser des travaux pendant les heures d’affluence de circulation Les écouteurs (baladeurs, kits mains libres…) sont interdits durant le travail

Consignes d’hygiène à respecter

Se laver les mains à l’eau et au savon en fin de travaux et avant chaque pause Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les locaux de travail ou à proximité de matières ou produits chimiques dangereux

En cas d’urgence

Le matériel de premiers secours est situé dans chaque véhicule et/ou : indiquez l’emplacement de la trousse/armoire de 1ers secours Personne(s) à contacter au sein de la collectivité : indiquez le nom et les coordonnées de la personne à prévenir en cas d’urgence ainsi que ses coordonnées

| Lors du désherbage mécanique ou thermique |
| --- |
| Principaux risques | EPI à porter |
| Matériels mis à disposition pour réaliser l’activité |
| Désherbeur thermique Matériel divers (pelle, binette, brouette…) |
| Consignes de sécurité à respecter |
| Veiller à utiliser le matériel en gardant le dos droit Prendre connaissance des notices d’utilisation des matériels utilisés et respecter les prescriptions inscrites Examiner le lieu d’intervention afin de repérer les zones à risques (ex. : trou, dénivelé, véhicules, papier). L’usage d’un desherbeur thermique est totalement prohibé sur les lieux à risques (ex. : sol couvert de végétaux secs, paille, feuilles mortes, zones à proximité d’éléments combustibles …) Vérifier l’état du matériel avant utilisation et signaler les dysfonctionnements Vérifier l’état de la bouteille de gaz, de sa fixation et la date du flexible Emporter un extincteur adapté sur site Attention aux mauvaises manœuvres (risque de brûlures) Purger le circuit de gaz en fermant le robinet de la bouteille et en laissant brûler jusqu’à extinction de la flamme, puis fermer le robinet du brûleur Stocker le matériel dans un endroit approprié à l’abri de toute source d’ignition (flamme, étincelle), arrimer la bouteille de gaz Se référer à la fiche « Espaces verts » pour l’utilisation de produits phytosanitaires |

| Lors du salage (utilisation d’une saleuse) |
| --- |
| Principaux risques | EPI à porter |
| Matériels mis à disposition pour réaliser l’activité |
| Saleuse Vêtements haute visibilité de classe 2 EN 471 |
| Consignes de sécurité à respecter |
| Il est recommandé de mettre en place un gyrophare bleu sur le véhicule pour le salage Ne pas porter d’écharpe ou de vêtements flottants Moduler sa vitesse et garder une vigilance particulière sur sol glissant Lors de la mise en place des éléments d’arrimage : vérifier le bon état des crochets, anneaux, chaines Vérifier que des béquilles ou autres éléments de dépose sont en position stable, solidement assujettis aux matériels à supporter |

| Lors de l’utilisation de peintures routières |
| --- |
| Principaux risques | EPI à porter |
| Matériels mis à disposition pour réaliser l’activité |
| Machine de traçage Pots de peinture Pinceaux – matériel de traçage Vêtements haute visibilité de classe 2 EN 471 |
| Consignes de sécurité à respecter |
| En cas de projection, rincer abondamment à l’eau claire, pour cela : prévoir une réserve d’eau claire à emporter Consulter préalablement les Fiches de Données de Sécurité des produits utilisés et utiliser les EPI adaptés Respecter les prescriptions techniques d’application contenues dans les notices des produits Ne pas mélanger les produits Ne jamais souffler dans les buses pour les déboucher Respecter les consignes de stockage : rétention, incompatibilités… Respecter les consignes d’élimination des bidons/pots vides Lors du déshabillage : Rincer les gants, les bottes et la combinaison (si elle est lavable), retirer les lunettes puis le masque à cartouches, nettoyer le masque une fois les cartouches ôtées. Stocker les cartouches dans un emballage hermétique. Enlever la capuche, puis la combinaison. Oter les bottes. Oter les gants en les retournant et les faire sécher (jeter les gants à usage unique). Se laver les mains à savonneuse. Prendre une douche Utiliser si possible un matériel télescopique Prévoir de l’absorbant sur le chantier (en cas de déversement accidentel) |

| Lors de la réfection de la voirie |
| --- |
| Principaux risques | EPI à porter |
| Matériels mis à disposition pour réaliser l’activité |
| Enduits, enrobés, goudron Pavés Trottoirs |
| Consignes de sécurité à respecter |
| Utiliser des gants adaptés (pétroliers) pour la manipulation de l’enrobé à froid Eviter au maximum de travailler seul Utiliser des aides techniques à la manutention adaptés pour la pose de trottoirs ou bordures |

| Validation de la fiche « Entretien de la voirie » |
| --- |
| Chef de service | Autorité territoriale |
| Nom : Fonction : Signature : | Nom : Fonction : Signature : |

# Text boxes

Numéros des secours