| FICHE DE SÉCURITÉ AU POSTE : ESPACES VERTS | Insérez ici le logo de votre collectivité |
| --- | --- |

Lors de toutes les activités du poste

EPI à porter

Consignes de sécurité à respecter

Respecter le Code de la Route lors de la conduite d’un véhicule ou un engin de la commune Interdiction d’utiliser un kit main libre pour téléphoner ou écouter de la musique pendant l’activité : toujours rester vigilant sur la voirie Baliser la zone d’intervention si celle-ci a lieu a proximité d’une zone de circulation du public Inspecter le terrain avant l’intervention (éliminer cailloux, bouteilles, canettes, vérifier l’absence de fils électriques dissimulés dans la végétation…) et rester vigilant lors de l’activité (notamment si le travail a lieu sur une pente, un sol humide…) Utiliser, vérifier et faire entretenir le matériel en respectant les notices Garder une vigilance particulière aux intempéries (pluie, chaleur) S’hydrater régulièrement en cas de forte chaleur Toujours remplir le réservoir de carburant lorsque le moteur est arrêté Retirer le contact bougie avant toute opération de maintenance ou de nettoyage sur les équipements Dans le véhicule, classer les machines avec soin pour éviter toute chute ou fuite de carburant

Consignes d’hygiène à respecter

Se laver les mains à l’eau et au savon en fin de travaux et avant chaque pause Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les locaux de travail ou à proximité de matières ou produits chimiques dangereux

En cas d’urgence

le matériel de premiers secours est situé : indiquez l’emplacement de la trousse/armoire de 1ers secours Personne à contacter au sein de la collectivité : indiquez le nom et les coordonnées de la personne à prévenir en cas d’urgence

| Lors de la tonte |
| --- |
| Principaux risques | EPI à porter |
| Matériels mis à disposition pour réaliser l’activité |
| Tondeuse autotractée Tondeuse autoportée |
| Consignes de sécurité à respecter |
| Débrancher la bougie avant toute manipulation au niveau de la lame (pour débourrer ou l’entretenir) Ne jamais débourrer la tondeuse lorsque celle-ci est en marche Ne jamais introduire les mains ou les pieds sous le carter de coupe Se tenir droit, non penché, lorsqu'on utilise une tondeuse poussée ou autotractée et régler la hauteur Interdiction de condamner/court-circuiter les systèmes de sécurité de la tondeuse (siège, arceau anti-retournement…) Pour la tondeuse autoportée : S’assurer que la signalisation temporaire de chantier mobile est en place (sur le véhicule et sur la voirie) Respecter les pentes conformément aux règles d’utilisation édictées par le fournisseur |

| Lors de l’utilisation de produits phytosanitaires |
| --- |
| Principaux risques | EPI à porter |
| Matériels mis à disposition pour réaliser l’activité |
| Pulvérisateur |
| Consignes de sécurité à respecter |
| Prévoir une réserve d’eau claire en cas de projection Consulter préalablement les Fiches de Données de Sécurité des produits utilisés et utiliser les EPI adaptés Respecter les prescriptions techniques d’application contenues dans les notices des produits Ne pas mélanger les produits Ne jamais souffler dans les buses pour les déboucher Respecter les consignes de stockage : rétention, incompatibilités… Respecter les consignes d’élimination et de reprise des bidons vides Lors du déshabillage : Rincer les gants, les bottes et la combinaison (si elle est lavable), retirer les lunettes puis le masque et les cartouches, nettoyer le masque une fois les cartouches ôtées. Stocker les cartouches dans un emballage hermétique. Enlever la capuche, puis la combinaison. Oter les bottes. Oter les gants en les retournant et les faire sécher (jeter les gants à usage unique). Se laver les mains nues à l’eau et au savon. Prendre une douche. |

| Lors de l’élagage, débroussaillage, taille des haies |
| --- |
| Principaux risques | EPI à porter |
| Matériels mis à disposition pour réaliser l’activité |
| Equipements à moteur électrique ou thermique : Matériels poussés, tractés, portés, autoportés, sur coussin d’air... Matériels vibrants, bruyants, contondants... débroussailleuse, tronçonneuse, taille-haie, broyeur, aspirateur de feuilles, souffleur à dos... Outils à main : Bêche, râteau, sécateur, brouette … Nacelles, échafaudages (PEMP), Plate-Forme Individuelle Roulante (PIRL) Vêtements anti-coupures |
| Consignes de sécurité à respecter |
| Vérifier son matériel et les EPI avant et après utilisation. Chaque EPI est à usage personnel ! Ne pas élaguer par temps de pluie, vent, orage… Faire des pauses régulières Utiliser de préférence des équipements télescopiques pour éviter le travail en hauteur En cas de travail en hauteur, toujours opérer à partir d’un plan de travail stabilisé et sécurisé (nacelle, échafaudage, PIRL…) et porter un harnais de sécurité anti-chute, le cas échéant Toujours éteindre la machine lors des déplacements dans l’arbre Attacher la machine avec un mousqueton pour éviter sa chute Ne pas intervenir à proximité des lignes électriques ou s’assurer de leur consignation effective Ne jamais travailler sur une échelle, qui doit rester uniquement un moyen d’accès Travailler avec les bras à un niveau inférieur aux épaules, toujours à 2 mains |

| Lors du désherbage thermique |
| --- |
| Principaux risques | EPI à porter |
| Matériels mis à disposition pour réaliser l’activité |
| Désherbeur thermique |
| Consignes de sécurité à respecter |
| Veiller à utiliser le matériel en gardant le dos droit Prendre connaissance des notices d’utilisation des matériels utilisés et respecter les prescriptions inscrites Examiner le lieu d’intervention afin de repérer les zones à risques (ex. : trou, dénivelé, véhicules, papier). L’usage d’un desherbeur thermique est totalement prohibé sur les lieux à risques (ex. : sol couvert de végétaux secs, paille, feuilles mortes, zones à proximité d’éléments combustibles …) Vérifier l’état du matériel avant utilisation et signaler les dysfonctionnements Vérifier l’état de la bouteille de gaz, de sa fixation et la date du flexible Emporter un extincteur adapté sur site Attention aux mauvaises manœuvres (risque de brûlures) Purger le circuit de gaz en fermant le robinet de la bouteille et en laissant brûler jusqu’à extinction de la flamme, puis fermer le robinet du brûleur Stocker le matériel dans un endroit approprié à l’abri de toute source d’ignition (flamme, étincelle), arrimer la bouteille de gaz |

| Validation de la fiche « Espaces verts » |
| --- |
| Chef de service | Autorité territoriale |
| Nom : Fonction : Signature : | Nom : Fonction : Signature : |

# Text boxes

Numéros des secours